CAIET DE SARCINI

SERVICII DE REPARARE Ş! ÎNTREŢINERE A

SISTEMELOR DE SECURITATE,

PRECUM SI A SUBSISTEMELOR DE TELEVIZIUNE IN CIRCUIT ÎNCHIS

CPV:50610000-4

2015

ROMÂNIA, Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, sector 3; Telefon: 021 316.08.04; Fax: 021 316.08.03

Pag. l

MINISTERUL JUSTIŢIEI - OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

Scopul prezentului Caiet de Sarcini este de a solicita tuturor societăţilor specializate si licenţiate in domeniul sistemelor de securitate fizica, prezentarea ofertelor cu privire la verificările tehnice periodice ce includ toate operaţiunile necesare pentru menţinerea operaţionala si in stare de funcţionare a tuturor subsistemelor de securitate specificate mai jos, urmarindu-se daca subsistemele sunt funcţionale in totalitatea lor, daca elementele de detecţie au suferit deteriorări, deplasări ori mascări (intenţionate sau neintenţionate) care reduc din zona supraveghetata si asigura transmiterea la distanta a semnalelor,

Verificări obligatorii de realizat in perioada de service:

1.	Verificări subsistem de detecţie si semalizare la tentativa de efracţie - conţinut:

•	centrala detecţie si semalizare la tentativa de efracţie in alarma si in stand-by;

•	continuitate circuite;

•	module extensie (după caz);

•	surse de alimentare inclusiv acumulatorii de back-up;

•	senzori pentru detecţie la efracţie (PIR, soc, contacte magnetice, etc);

•	tastaturi (LED si/sau LCD);

•	buton si pedala panica casierie/birouri (funcţionare in mod silenţios);

•	acumulatori (tensiune in gol, in sarcina, curent de încărcare);

•	sirena interioara si sirena exterioara (inclusiv acumulator);

•	calcul energetic subsistem si refacere după caz;

•	simulare la efracţie;

•	comunicator pentru transmisie la distanta (linie telefonica fixa sau mobila);

•	evenimente in bufferul memoriei centralei de alarmare si detecţie la efracţie, transfer PC si
predarea acestora in format electronic ORCT Suceava / Constanta;

•	transmitere evenimente către dispecerat si confirmarea acestora de personalul societăţii ce
monitorizează locaţia respectiva.

2.	Verificări subsistem de detecţie si alarmare la incendiu - conţinut:

•	centrala alarmare si detecţie la incendiu (după caz);

•	surse de alimentare (după caz);

•	detectori de fum si temperatura (după caz);

•	suporţi detectori si izolatori (după caz);

•	continuitate circuite;

•	buffer memoriei cu evenimente;

•	butoane de incendiu;

•	sirene interioare si exterioare (inclusiv acumulator);

•	stare acumulatori subsistem;

•	curăţire detectori;

•	verificare individuala a fiecărui detector de fum si temperatura (după caz);

•	simulare incendiu si testare sistem;

•	transmiterea alarmelor către subsistemul de detecţie si semalizare la tentativa de efracţie si

comunicarea acestora către dispecerat;

•	calcul energetic subsistem si refacere după caz.

3.	Verificări subsistem de televiziune in circuit închis:

•	înregistrator digital (funcţionalitate si setări parametrii de funcţionare);

•	camere video (redirectionari, curăţat lentile si reglaj daca este necesar);

•	continuitate circuite electrice;

•	conexiuni;

Pag. 2

ROMÂNIA, Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, sector 3; Telefon: 021 316.08.04; Fax: 021 316.08.03

•	console de susţinere camere;

•	incinte termostatate;

•	adaptoare BNC/UTP;

•	alimentari cu energie electrica (surse, UPS-uri);

•	calcul energetic subsistem si refacere după caz;

4.	Verificări subsistem de control acces (in locaţiile unde sunt montate):

•	verificări calculator proces /server sistem control acces;

•	unităţi centrale;

•	cititoare cârduri;

•	buton de urgenta si buton cerere acces;

•	conexiuni;

•	surse de alimentare si acumulatori;

•	încuietori electromagnetice;

•	contacte magnetice de monitorizare stare uşa;

5.	Precizări importante si alte cerinţe pentru ambele loturi:

•	efectuarea reviziilor lunare se va face obligatoriu pana in data de 25 ale fiecărei luni. Intervalul
intre doua revizii consecutive nu poate fi mai mic de 15 zile si mai mare de 30 zile. Aceste
intervale nu pot fi modificate decât cu acordul scris al beneficiarului si numai in situaţii temeinic
justificate. Pentru orice depăşire a termenului de 30 de zile, se vor percepe penalităţi conform
prevederilor contractuale;

•	In cazul in care din vina prestatorului intr-o luna nu s-a efectuat revizia lunara a sistemului de
securitate dintr-o locaţie, se vor percepe penalităţi conform clauzelor contractuale;

•	remedierea in caz de defecţiune a sistemului de securitate se va realiza in maxim 24 de ore de
la primirea sesizării beneficiarului;

•	in locaţiile ORCT Constanta si Suceava nu au fost implementate subsisteme de detecţie si
semnalizare la incendiu, dar au in componenta subsistemului de detecţie si semnalizare la
tentativa de efracţie si detectori de incendiu (a se vedea tabelele fiecărei locaţii);

•	la fiecare locaţie în perioada de service vor fi listate sau predate in format electronic,
rapoartele de evenimente de pe unităţile centrale si comparate cu rapoartele de evenimente
de la firma de monitorizare (puse la dispoziţie de autoritatea contractanta);

•	cu ocazia efectuării flecarei revizii lunare , la sfârşitul reviziei se va intocmi si semna un proces
verbal de revizie lunara conform Anexa 20;

•	componentele găsite defecte cu ocazia reviziilor lunare vor fi înlocuite in termenul stipulat in
Normele Metodologice din Hotărârea 301/2012, fără costuri suplimentare din partea Autorităţii
Contractante (va fi plătită doar contravaloarea piesei sau echipamentului înlocuit);

•	in locaţia ORCT Constanta si Suceava nu exista in dotarea sistemului de securitate, senzor de
vibraţii pe casa de bani, acesta se va instala suplimentar cu ocazia efectuării primelor revizii
lunare si numai după primirea acceptului din partea beneficiarului;

•	întocmire jurnal de service conform Anexa 21;

•	garanţia componentelor/echipamentelor inlocuite la subsistemul de detecţie si semnalizare la
efracţie, subsistemul de detecţie si semnalizare incendiu, subsistemul de control electronic al
accesului si subsistemul de televiziune in circuit închis este obligatoriu de minim 1 an .

•	ofertantul câştigător are obligaţia sa efectueze modificările in proiectul tehnic atât in partea
scrisa cat si in cea desenata, apărute ca urmare a diminuării sau suplimentarii subsistemelor
de securitate fizica, fără cheltuieli suplimentare din partea autorităţii contractante.

•	In cazul în care, urmare unor probleme de ordin tehnic apărute la un subsistem de securitate
fizica (efracţie, incendiu, CCTV, control acces), se impune reprogramarea acestora, (partiţii,
coduri de acces utilizatori, cod maşter, cod de instalator, cod dures), ofertantul câştigător are
obligaţia sa efectueze aceste operaţiuni fără cheltuieli suplimentare din partea autorităţii

Pag. 3 ROMÂNIA, Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, sector 3; Telefon: 021 316.08.04; Fax: 021 316,08.03

MINISTERUL JUSTIŢIEI - OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

contractante. Toate codurile vor fi predate Directorului ORCT Suceava/Constanta sau persoanei desemnate de conducerea ORCT;

•   in preţul sirenelor de exterior se va include si valoarea acumulatorului. LOT 1 ORCT CONSTANTA

| Nrcrt | Denumire produs | Tip | Cantitate | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subsistem de detecţie si alarmare la efracţie, respective incendiu |
| 1. | Unitate centrala | DigiplexEV0192 | 1 |  |
| 2. | Tastatura | K641 | 2 |  |
| 3. | Modul extensie | DGP2 ZN4 | 1 |  |
| 4. | Modul extensie | ZX8 | 1 |  |
| 5. | Sursa de alimentare | PS817 | 1 |  |
| 6. | Senzor detecţie prezenta | Pro 479+ | 14 |  |
| 7. | Senzor detecţie prezenta dubla tehnologie | LC103PIMSK | 1 |  |
| 8. | Suport detector | SNODI | 14 |  |
| 9. | Detector de soc | GBDII | 1 |  |
| 10. | Contact magnetic | SM35 | 8 |  |
| 11. | Contact antisabotaj | FM 106 | 3 |  |
| 12. | Buton de panica cu reţinere mec. | SS077 | 2 |  |
| 13. | Pedala Panica | PP01 | 2 |  |
| 14. | Sirena exterioara | CROW | 1 |  |
| 15. | Acumulator | 12V/7Ah | 3 |  |
| 16. | Detector optic de fum | IN 3384H | 15 |  |
| 17. | Buton avertizare incendiu | SM108 | 5 |  |
| Subsistem de televî |  |  |
|  | ztune in circuit închis |  |
| 18. | înregistrator video digital | UDR416 | 1 |  |
| 19. | Camera video | NVC-GDN5112C-3 | 8 |  |
| 20. | Camera video | DS-2CC1187P | 1 |  |
| 21, | Carcasa camera video | GL-606HB | 3 |  |
| 22. | Suport carcasa | GL205 | 3 |  |
| 23. | Lentila varifocala |  | 8 |  |
| 24. | Lentila varifocala | TV0550D-IR | 1 |  |
| 25. | Transceiver semnal video | LLT 220P | 16 |  |

ROMÂNIA, Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, sector 3; Telefon: 021 316.08.04; Fax: 021 316.08.03

Pag. 4

| Nrcrt | Denumire produs | Tip | Cantitate | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26, | Monitor LCD | GW2265HM | 1 |  |
| 27. | UPS | NPE-1000-LCD | 1 |  |
| Subsistem de control acces |
| 28. | Modul control acces | ACM12 | 2 |  |
| 29. | Cititor proximitate | R910 | 2 |  |
| 30. | Electromagnet uşa | YM180 | 2 |  |
| 31. | Buton deschidere urgenta | HF 911(11) | 2 |  |
| 32. | Buton cerere ieşire | PB 038B | 2 |  |
| 33. | Contact magnetic | SM35 | 2 |  |
| 34. | Acumulator 12W7 Ah | ŞL 7 | 2 |  |

LOT 2 ORCT SUCEAVA

| Nrcrt | Denumire produs | Tip | Cantitate | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subsistem de detecţie si alarmare ia efracţie, respective incendiu |
| 1. | Centrala detecţie efracţie DSC | PC 1832 | 1 |  |
| 2. | Modul extensie 8 zone | PC5108 | 3 |  |
| 3. | Modul sursa de alimentare | PC5204 | 1 |  |
| 4. | Senzor detecţie prezenta | LC100PCI | 14 |  |
| 5. | Detector de gaz metan si CO | SecorlOOO | 6 |  |
| 6, | Contact magnetic | SM-35 | 3 |  |
| 7. | Tastatura LCD | PK5500 | 1 |  |
| 8. | Buton de panica cu reţinere mec. | SS077 | 1 |  |
| 9. | Pedala Panica | PP01 | 1 |  |
| 10. | Sirena de interior | LD95 | 1 |  |
| 11. | Sirena exterioara | CROW-BS1 | 1 |  |
| 12. | Senzori inundaţie | SEKA INU | 2 |  |
| 13. | Acumulatori | 12V/7Ah | 3 |  |
| 14. | Detector optic de fum | 601 P | 10 |  |
| 15. | Buton avertizare incendiu | SM108 | 2 |  |

ROMÂNIA, Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, sector 3; Telefon: 021 316.08.04; Fax: 021 316.08.03

Pag. 5

MINISTERUL JUSTIŢIEI - OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

| Nrcrt | Denumire produs | Tip | Cantitate | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subsistem de televiziune in circuit închis |
| 16. | D VR 16 intrări | UDR416UNIMO | 1 |  |
| 17. | Monitor color 17" | LCD Samsung | 1 |  |
| 18. | Camere video color | NVDN-801C-3 | 6 |  |
| 19, | Lentila varifocala |  | 6 |  |
| 20. | Transceiver semnal video |  | 12 |  |
| 21. | Carcasa de exterior cu încălzire | NVH-200-H | 2 |  |
| 22, | UPS 2200VA | NETYS PR-RT | 1 |  |

Caracteristici tehnice • camera video de interior pentru ambele LOTURI

1/3" Sony Super HÂD Color CCD: minim 580TVL- color / 700TVL - a/n; camera Day & Night

iluminare minima: de la 0.0002 Lux @F1.2;

S/N: peste 5QdB;

iris electronic: 1/50-1/120,000 sec;

digital slow shutter (DSS): 1/25s...5s

funcţii minimale impuse: OSD;; AGC; ATW(color compensation); BLC; Filter DLY, DNR, HLC, DIS

ieşire video: 1 Vvv/ 75 ohm BNC

control la distanta: RS 485

protocol: PELCO-D

alimentare: 90.,.240 Vca; consum: Max 5W;

Caracteristici tehnice - camera video de exterior pentru ambele LOTURI

1/3" Sony Super HÂD Color CCD: minim 580TVL- color / 700TVL - a/n; camera Day & Night

iluminare minima: de la 0.0002 Lux @F1.2;

S/N: peste 50dB;

iris electronic: 1/50-1/120,000 sec;

digital slow shutter (DSS): 1/25s...5s

funcţii minimale impuse: OSD;; AGC; ATWţcolor compensation); BLC; Filter DLY, DNR, HLC, DIS

ieşire video: 1 Vvv/ 75 ohm BNC

control la distanta: RS 485

protocol: PELCO-D

alimentare: 90...240 Vca; consum: Max 5W;

Grad de protecţie (cu carcasa de exterior): IP 66

Temperatura de funcţionare (cu carcasa de exterior): - 30....+50 Celsius

Alimentare carcasa exterior: 230 Vca

Caracteristici tehnice - lentila pentru ambele LOTURI

Lentila: varifocala Auto Iris (DC) 1/3" (se poate monta pe camere infrared - infrared permisive);

distanta focala: 5-50mm;

iris; F1.8-360; CS Mount grade, 1/3" 52.7-5.7 grade

ROMÂNIA, Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, sector 3; Telefon: 021 316.08.04; Fax: 021 316,08.03

Pag.

Caracteristici principale înregistrator digital mode(:UDR-416

Strong network function MPEG4 16CH DVR

CIF 480FPS recording

Access by internet explorer as well as by Remote Access Monitoring Systems(RAMS)

Alarm triggered FTP and E-mail alert function

CMSţCentral Monitoring System) for 128CH Multi-viewer

Quadplex operation modes: Simultaneous recording, Convenient search by Calendar, Event

Various Backup Method Support; USB, C/D RW, Network

Caracteristici tehnice monitor

| Panel | Diagonala vizibila | 18.5"Wide |
| --- | --- | --- |
|  | Luminozitate minima | 250 cd/m2 |
|  | Contrast | DC15000:1(1000:1)(Typ.) |
|  | Vizibilitate | 170°/160°(CR>10) |
|  | Timp de răspuns (ms) | 5 |
| Culori | 16.7Mil. |
| Rezoluţia maxima | 1360*768 |
| Semnal | Intrare | Analog RGB |
|  | Sincronizare | Separate H/V, Composite, SOG |
|  | Conectori intrare | 15pin D-sub |
| Plug & Play | QDC2B |
| Consum energie | Pornit | 20Watts |
|  | Stand-by |  |
|  | Alimentator | ncorporat |
|  | tip | ncorporat |
| Boxe | NU |
| Standard montare pe perete | VESA 75mm |
| Norme | Tco'03 |
| Culoare Negru |
| Stand | Tip Simplu |
|  | Funcţii Tilt |

ANEXA 1 CCTV TOATE LOTURILE MATERIALE S! ECHIPAMENTE, COMPONENTA

| Nr. Crt. | Camere | Camere | Lentile | Adaptor | DVR | Monitor | ORCT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | video | video | buc | BNC-UTP | 16 | buc |  |
|  | interior | exterior |  | buc | canale |  |  |
|  | buc | buc |  |  | buc |  |  |
| 1. | 6 | 3 | 9 | 18 | 1 | 1 | CONSTANTA |
| 2. | 6 | 2 | 8 | 16 | 1 | 1 | SUCEAVA |

AUTORITATEA CONTRACTANTA

ROMÂNIA, Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, sector 3; Telefon: 021 316.08.04; Fax: 021 316.08.03

Pag. 7